## Slide 1: 第三次编程实验
第17组
无73 王传瑞，雷城乐阳，曾睿
无78 辜俊皓

## Slide 2
一、量化:曾睿
三、信源和信道编码联合调试:雷城乐阳
四、选做题:辜俊皓
二、熵编码:王传瑞
目
录
contents

## Slide 3: 一、量化
量化主要包括了“均匀量化器”、“JPEG/H.261量化器”和“非均匀量化器”三个部分的练习。

## Slide 4: 均匀量化器
Lena图，Full Size， step=8,16,32,64，input image bit 131072
Step=8
Step=16
Step=32
Step=64
Notes: 选取步长的原则是，为了便于与非均匀量化分成多少个区间作比较，所以选择能够整除256的量化步长。所以选择了8,16,32,64
质量差的图像像有水迹

## Slide 5: 均匀量化器
Lena图，8×8，step=8,16,32,64，input image bit 131072
Step=8
Step=16
Step=32
Step=64

## Slide 6: 均匀量化器
计算压缩比
step=8,16,32,64
分块与否对量化后bitrate没有影响
量化前bitrate | 量化后bitrate | 压缩比
131072 | 73235 | 1.78974534
131072 | 57901 | 2.263726015
131072 | 42585 | 3.077891276
131072 | 30033 | 4.364265974

## Slide 7: JPEG/H.261 量化器
Lena图，Full Size，FACTOR=1,2,10,50,input image bit 131072
FACTOR=1
FACTOR=2
FACTOR=10
FACTOR=50
Notes: FACTOR选择的原则是，为了便于与均匀量化器进行比较，因此选择了这些FACTOR使得得到的psnr与均匀量化后的psnr接近，因而从图上看起来更直观。
质量差的图像周围一带较为模糊

## Slide 8: JPEG/H.261 量化器
Lena图，8×8，FACTOR=1,2,10,50,input image bit 131072
FACTOR=1
FACTOR=2
FACTOR=10
FACTOR=50

## Slide 9: JPEG/H.261 量化器
计算压缩比
FACTOR=1,2,10,50
分块与否对量化后bitrate没有影响
量化前bitrate | 量化后bitrate | 压缩比
131072 | 65665 | 1.996070966
131072 | 48968 | 2.676686816
131072 | 27124 | 4.832325616
131072 | 19289 | 6.795168231

## Slide 10: 均匀量化器(Anchor),H.261(Proposed)
                Anchor:黑线，均匀量化器
                Proposed:红线，H.261量化器
                BD-rate为负，说明Proposed性 能比Anchor更好
                从图上看，在相同PSNR情况下， Proposed对应的bitrate更低，说明性能更好

## Slide 11: 非均匀量化器 基于Lloyd-Max思想量化器
回顾课件里讲的

## Slide 12: 非均匀量化器 基于Lloyd-Max思想的量化器
我们约定，量化判决门限均为整数，且量化区间对于判决门限而言左闭右开
针对Lloyd-max的思想，我们采用了如下算法:
1.初始化:统计每个像素值出现的频率，以此近似概率；初始化一组重建电平值{}(1<=k<=L)
2.迭代更新:
其中积分用区间求和近似，p(x)dx用x的频率近似概率。
迭代之后，对重建电平值取整数。
3.比较迭代前后重建电平值{}是否有变化，如果没有变化，说明迭代已经收敛。输出判决门限即可。

## Slide 13: 非均匀量化器 基于Lloyd-Max思想的量化器
分别给出了L=4,8,16,32时的一组量化器:
L=32时: 43 48 51 55 58 63 69 75 82 90 97 103 109 113 116 119 123 127 132 137 143 150 159 169 183 196 205 211 216 221 228
L=16时: 47 57 69 84 98 112 127 140 153 164 174 182 191 201 211
L=8时: 56 76 96 116 138 161 189
L=4时: 80 126 169

## Slide 14: 非均匀量化器 基于Lloyd-Max思想的量化器
L=32
L=16
L=8
L=4

## Slide 15: 非均匀量化器 基于Lloyd-Max思想的量化器
在Full Size时，比较均匀量化与非均匀量化在划分区间数相同时的PSNR
区间长度 | 均匀量化器PSNR | 区间数目 | 非均匀量化器PSNR
8 | 40.7585 | 32 | 41.0444
16 | 34.6671 | 16 | 36.8405
32 | 28.8881 | 8 | 31.7578
64 | 22.8477 | 4 | 26.0822

## Slide 16: 非均匀量化器 基于Lloyd-Max思想的量化器
Anchor:均匀量化，黑线
Proposed:非均匀量化，红线
从前一页可以看出，当区间数目较少时，采用基于Lloyd-Max思想而设计的非均匀量化器比均匀量化器的PSNR更大；当区间数目较多，PSNR比较接近。
相对地，通过非均匀量化得到编码后的bitrate也更大了。
综合地看，非均匀量化在性能提升方面作用较小。

## Slide 17: 比较三种量化器
我们在Full Size的情况下，用相同PSNR所需要的平均比特数作为量化器性能比较的判据。
1.均匀量化器，对于任何图像通用。没有考虑每个像素值出现的概率，与其他两者相比，性能较差。
2.JPEG/H.261量化，对于任何图像通用。对图像进行了8×8的DCT变换，再对变换后的结果进行量化。从总效果上看，它比均匀量化器性能有很大的提升（与均匀量化器相比，由excel计算得到的BD-rate接近-25%）。在三种量化器中，它的性能是最佳的。
3.非均匀量化器，它在设计上是针对给定图像的，预先知道该图像每个像素值出现的频率，将其近似作为概率。在相同区间数目时，它量化后得到的PSNR比均匀量化器的PSNR更大，区间数目越少，提升越明显；但与之相对地是，它量化后的码率比特率也随之变大。从总效果上看，它比均匀量化器在性能的提升上不是特别明显（与均匀量化器相比，由excel计算得到的BD-rate为-2.4%）。

## Slide 18: 基于K-means思想设计量化器
除了以上三种量化器外，我们还考虑了一种基于k-means聚类算法的量化器。
给定区间数目L，然后通过算法得到L个中心，然后把每个像素值量化到与它最近的中心的像素值。算法如下:
1.初始化集合C={}
2.将所有像素点x中满足归为第类。然后以所有类的中心作为新的C’={，满足x，其中第类的数目。
3.对新中心取整数。比较迭代前后集合是否有更新，若无更新，则说明收敛，结束迭代。
当L=8时，我们得到一个可能的集合:101 76 180 206 49 140 123 157
对应的PSNR=35.2610。（均匀量化器28.8881，非均匀量化器31.7578）

## Slide 19: 二、熵编码

## Slide 21: 三、信源和信道编码联合调试

## Slide 23: 四、选做题

## Slide 25: 感谢聆听，请批评指正！